Analyse des Problèmes Potentiels - Détection du Son (LM324)
# Problème - Pas de sortie / sortie plate à une tension fixe
Problème observé	Causes possibles	Solutions
Pas de signal en sortie, ou tension figée (ex: 0V ou constante)	- Broche 4 (Vcc) ou 11 (GND) non alimentées - Pas de signal injecté ou injecté sur la mauvaise broche - AOP défectueux ou mal orienté - Masse non partagée entre la source et le circuit	- Vérifier alimentation du LM324 (broches 4 et 11) - Vérifier la présence du signal sur la broche 3 - S’assurer que la masse est commune avec le générateur - Tester l’AOP avec une tension DC connue

# Ce que je devrais observer (si tout va bien)
Point de mesure	Tension attendue (typique)
Entrée U4:A (pin 3)	Sinusoïde 2.34V ↔ 2.66V
Sortie U4:A (pin 1)	Sinusoïde amplifiée ~2.7V ↔ ~3.7V (peut être clippée)

# Problème - Sortie U4:B incorrecte ou absente
❓ Problèmes observé	➡️ Causes possibles	💡 Solutions

# ✅ Ce que tu devrais observer (si tout va bien)

# Problème - Détection finale U4:C incorrecte
❓ Problèmes observé	➡️ Causes possibles	💡 Solutions
Sortie de U4:C ne change jamais (toujours à 0V ou 5V)	- Entrée comparateur (broche 10) trop faible ou trop haute - U4:C mal alimenté ou défectueux - Problème sur la diode D4 ou condensateur C12 influençant le seuil	- Mesurer le signal après redressement (C12) à la broche 10 - Vérifier polarité et fonctionnement de D4 / -Problème avant la broche 10
La broche 9 au une tension autre que 0,9V	-Court circuit entt

# ✅ Ce que tu devrais observer (si tout va bien)
#