# Tableau de Tests - Projet Électronique
Numéro du Test	Description du test	Résultat attendu	Résultat observé	Statut	Commentaires	Détails Du Test
Test Numéro 1	Vérification de la continuité des pistes avec un multimètre	Continuité sur toutes les pistes	Continuité vérifiée sur toutes les pistes	✅ OK	Aucun court-circuit détecté	J’ai utilisé un multimètre pour vérifie la continuité au niveau de mes piste
Test Numéro 2	Inspection visuelle des pistes avec une caméra	Aucune piste coupée	RAS, toutes les pistes intactes	✅ OK	Utilisation d’une loupe numérique	Avec la camera j’ai vérifie si
Test Numéro 6	Test de l’écran OLED I2C	Affichage normal sur l’écran	L’écran affiche correctement	✅ OK	L’écran affiche quelque choses
Test Numéro 3	Vérification de l’arrivée du 5V sur l’ESP	Présence de 5V stable	5.01V mesurés	✅ OK	Bonne alimentation
Test Numéro 4	Vérification des connexions GND	Continuité entre tous les GND	Continuité confirmée	✅ OK	Important pour éviter les faux contacts
Test Numéro 5	Vérification du régulateur 12V vers 5V	Sortie 5V stable	5.02V en sortie	✅ OK	Régulateur bien dimensionné
Test Numéro 7	Vérification du Bluetooth de l’ESP32	Bluetooth / fonctionnel	Bluetooth de l’ESP 32 fonctionnel	✅ OK	Connexion établie avec succès via une application mobile
Test Numéro 8	Vérification du Transformateur du Laser	Sortie 12V AC stable	12.41VAC en sortie	✅ OK	Tension de 12V conforme en sortie du transformateur
Test Numéro 9	Vérification du bon fonctionnement du ventilateur	Ventilateur fonctionne	Le ventilateur tourne	✅ OK